## Slide 1: Módulo 10: Configuração básica do roteador
Material do instrutor
Introdução às redes v7.0 (ITN)

## Slide 2: Instructor Materials – Module 10 Planning Guide
This PowerPoint deck is divided in two parts:
Instructor Planning Guide
  Information to help you become familiar with the module
  Teaching aids
Instructor Class Presentation
  Optional slides that you can use in the classroom
  Begins on slide # 9
  Note: Remove the Planning Guide from this presentation before sharing with anyone.
For additional help and resources go to the Instructor Home Page and Course Resources for this course. You also can visit the professional development site on netacad.com, the official Cisco Networking Academy Facebook page, or Instructor Only FB group.
Notes: 2

## Slide 3: What to Expect in this Module
To facilitate learning, the following features within the GUI may be included in this module:
Feature | Description
Animations | Expose learners to new skills and concepts.
Videos | Expose learners to new skills and concepts.
Check Your Understanding(CYU) | Per topic online quiz to help learners gauge content understanding.
Interactive Activities | A variety of formats to help learners gauge content understanding.
Syntax Checker | Small simulations that expose learners to Cisco command line to practice configuration skills.
PT Activity | Simulation and modeling activities designed to explore, acquire, reinforce, and expand skills.

## Slide 4: What to Expect in this Module (Cont.)
Feature | Description
Hands-On Labs | Labs designed for working with physical equipment.
Class Activities | These are found on the Instructor Resources page. Class Activities are designed to facilitate learning, class discussion, and collaboration.
Module Quizzes | Self-assessments that integrate concepts and skills learned throughout the series of topics presented in the module.
Module Summary | Briefly recaps module content.
To facilitate learning, the following features may be included in this module:

## Slide 5: Check Your Understanding
Check Your Understanding activities are designed to let students quickly determine if they understand the content and can proceed, or if they need to review.
Check Your Understanding activities do not affect student grades.
There are no separate slides for these activities in the PPT. They are listed in the notes area of the slide that appears before these activities.
Notes: 5

## Slide 6: Module 10: Activities
What activities are associated with this module?
Page # | Activity Type | Activity Name | Optional?
10.1.3 | Syntax Checker | Configure Initial Router Settings | Recommended
10.1.4 | Packet Tracer | Configure Initial Router Settings | Recommended
10.2.5 | Syntax Checker | Configure Interfaces | Recommended
10.3.3 | Syntax Checker | Configure the Default Gateway | Recommended
10.3.4 | Packet Tracer | Connect a Router to a LAN | Recommended
10.3.5 | Packet Tracer | Troubleshoot Default Gateway Issues | Recommended
10.4.1 | Video | Network Device Differences: Part 1 | Recommended
10.4.1 | Video | Network Device Differences: Part 2 | Recommended
10.4.3 | Packet Tracer | Basic Device Configuration | Recommended
10.4.4 | Lab | Build a Switch and Router Network | Recommended
Notes: 6

## Slide 7: Module 10: Best Practices
Prior to teaching Module 10, the instructor should:
Review the activities and assessments for this module.
Try to include as many questions as possible to keep students engaged during classroom presentation..
Topic 10.1
  Ask the students or have a class discussion
    What tasks should be completed when initially configuring a router?
    What is the purpose of configuring a banner message on a router?
Topic 10.2
  Ask the students or have a class discussion
    What is the benefit of configuring a description on a router interface?
    What are some popular show commands used to verify router interface configuration?
Notes: 7

## Slide 8: Module 10: Best Practices (Cont.)
Topic 10.3
  Ask the students or have a class discussion
    What information does an end device need to have to communicate with remote networks?
    Why would a switch need to be configured with a default gateway?
Notes: 8

## Slide 9: Módulo 10: Configuração básica do roteador
Introdução às redes v7.0 (ITN)
Notes: Programa da Cisco Networking Academy
Introdução às redes v7.0 (ITN)
Módulo 10: Configuração básica do roteador

## Slide 10: Objetivos do módulo
Título do módulo: Configuração básica do roteador
Objetivo do módulo: Implementar configurações iniciais em um roteador e dispositivos finais.
Título do Tópico | Objetivo do Tópico
Configurar definições iniciais do roteador | Defina as configurações iniciais em um roteador Cisco IOS.
Configurar interfaces | Configurar duas interfaces ativas em um roteador Cisco IOS.
Configurar o gateway padrão | Configurar dispositivos para que usem o gateway padrão.
Notes: 10
10 - Configuração básica do roteador
10.0.2- O que vou aprender neste módulo?

## Slide 11: 10.1 Definir configurações iniciais do roteador
Notes: 10 - Configuração básica do roteador
10.1 Definir configurações iniciais do roteador

## Slide 12: Configurar ajustes iniciais Etapas de configuração básica do roteador
Configurar o nome do dispositivo.
Proteger o modo EXEC privilegiado.
Proteger o modo EXEC usuário.
Proteger o acesso remoto Telnet/SSH
Criptografe todas as senhas em texto simples.
Forneça notificação legal e salve a configuração.
Router(config)# hostname hostname
Router(config)# enable secret password
Router(config)# line console 0
Router(config-line)# password password
Router(config-line)# login
Router(config)# line vty 0 4
Router(config-line)# password password
Router(config-line)# login
Router(config-line)# transport input {ssh | telnet}
Router(config)# service password encryption
Router(config)# banner motd # message #
Router(config)# end
Router# copy running-config startup-config
Notes: 10 - Configuração básica do roteador
10.1 - Definir configurações iniciais do roteador
10.1.1 - Etapas básicas da configuração de roteamento

## Slide 13: Definir configurações iniciais do roteador Exemplo de configuração básica do roteador
Comandos para configuração básica do roteador no R1.
A configuração é salva na NVRAM.
R1(config)# hostname R1
R1(config)# enable secret class
R1(config)#line console 0
R1(config-line)# password cisco
R1(config-line)#login
R1(config-line)# line vty 0 4
R1(config-line)# password cisco
R1(config-line)#login
R1(config-line)# transport input ssh telnet
R1(config-line)# exit
R1(config)# service password encryption
R1(config)# banner motd #
Digite a mensagem de texto. End with a new line and the #
***********************************************
AVISO: O acesso não autorizado é proibido!
**********************************************
R1(config)# exit
R1# copy running-config startup-config
Notes: 10 - Configuração básica do roteador
10.1 - Definir configurações iniciais do roteador
10.1.2 — Exemplo de Configuração de Roteamento Básico
10.1.3 - Verificador de Sintaxe — Configurar Definições Iniciais do Roteador

## Slide 14: Configurações iniciais do roteador Packet Tracer - Definir configurações iniciais do roteador
Neste Packet Tracer, você fará o seguinte:
Verifique a configuração padrão do roteador.
Configure e verifique a configuração inicial do roteador.
Salve o arquivo de configuração em execução.
Notes: 10 - Configuração básica do roteador
10.1 - Definir configurações iniciais do roteador
10.1.4 – Packet Tracer – Definição das configurações iniciais do roteador

## Slide 15: 10.2 Configurar interfaces
Notes: 10 - Configuração básica do roteador
10.2 Configurar interfaces

## Slide 16: Configuração de interfaces Configurar interfaces de roteador
A configuração de uma interface de roteador inclui a emissão dos seguintes comandos:
Router(config)# interface type-and-number Router(config-if)# description description-text Router(config-if)# ip address ipv4-address subnet-mask Router(config-if)# ipv6 address ipv6-address/prefix-length Router(config-if)# no shutdown
É uma boa prática usar o comando description para adicionar informações sobre a rede conectada à interface.
O comando no shutdown ativa a interface.
Notes: 10 - Configuração básica do roteador
10.2 — Configurar interfaces
10.2.1 Configurar interfaces do roteador

## Slide 17: Configurar interfaces Exemplo de configuração de interfaces de roteador
Os comandos para configurar a interface G0/0/0 em R1 são mostrados aqui:
R1(config)# interface gigabitEthernet 0/0/0
R1(config-if)# description Link to LAN
R1(config-if)# ip address 192.168.10.1 255.255.255.0
R1(config-if)# ipv6 address 2001:db8:acad:10::1/64
R1(config-if)# no shutdown
R1(config-if)# exit
R1(config)#
*Aug 1 01:43:53.435: %LINK-3-UPDOWN: Interface GigabitEthernet0/0/0, changed state to down
*Aug 1 01:43:56.447: %LINK-3-UPDOWN: Interface GigabitEthernet0/0/0, changed state to up
*Aug 1 01:43:57.447: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/0/0, changed state to up
Notes: 10 - Configuração básica do roteador
10.2 — Configurar interfaces
10.2.2 — Exemplo de Configuração de Interfaces de Roteador

## Slide 18: Configurar interfaces Exemplo de configuração de interfaces de roteador (cont)
Os comandos para configurar a interface G0/0/1 em R1 são mostrados aqui:
R1(config)# interface gigabitEthernet 0/0/1
R1(config-if)# description Link to R2
R1(config-if)# ip address 209.165.200.225 255.255.255.252
R1(config-if)# ipv6 address 2001:db8:feed:224::1/64
R1(config-if)# no shutdown
R1(config-if)# exit
R1(config)#
*Aug 1 01:46:29.170: %LINK-3-UPDOWN: Interface GigabitEthernet0/0/1, changed state to down
*Aug 1 01:46:32.171: %LINK-3-UPDOWN: Interface GigabitEthernet0/0/1, changed state to up
*Aug 1 01:46:33.171: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/0/1, changed state to up
Notes: 10 - Configuração básica do roteador
10.2 — Configurar interfaces
10.2.2 — Exemplo de Configuração de Interfaces de Roteador (Cont.)

## Slide 19: Configurar interfaces Verificar a configuração da interface
Para verificar a configuração da interface, use os comandos show ip interface brief e show ipv6 interface brief mostrados aqui:
R1# show ip interface brief
Interface IP-Address OK? Method Status Protocol
GigabitEthernet0/0/0 192.168.10.1 YES manual up up
GigabitEthernet0/0/1 209.165.200.225 YES manual up up
Vlan1 unassigned YES unset administratively down down
R1#show ipv6 interface brief
GigabitEthernet0/0/0 [up/up]
FE80::201:C9FF:FE89:4501
2001:DB8:ACAD:10::1
GigabitEthernet0/0/1 [up/up]
FE80::201:C9FF:FE89:4502
2001:DB8:FEED:224::1
Vlan1 [administratively down/down]
unassigned
R1#
Notes: 10 - Configuração básica do roteador
10.2 — Configurar interfaces
10.2.3 – Verificar a configuração da Interface

## Slide 20: Configurar interfaces Configurar comandos de verificação
A tabela resume os comandos show usados para verificar a configuração da interface.
Comandos | Descrição
show ip interface brief show ipv6 interface brief | Exibe todas as interfaces, seus endereços IP e seu status atual.
show ip route show ipv6 route | Exibe o conteúdo das tabelas de roteamento IP armazenadas na RAM.
show interfaces | Exibe estatísticas para todas as interfaces no dispositivo. Exibe somente as informações de endereçamento IPv4.
show ip interfaces | Exibe as estatísticas do IPv4 para todas as interfaces em um roteador.
show ipv6 interfaces | Exibe as estatísticas do IPv6 para todas as interfaces em um roteador.
Notes: 10 - Configuração básica do roteador
10.2 — Configurar interfaces
10.2.4 — Comandos de Verificação de Configuração

## Slide 21: Configurar Interfaces Configurar Comandos de Verificação (Cont.)
Veja o status de todas as interfaces com os comandos show ip interface brief e show ipv6 interface brief , mostrados aqui:
R1# show ip interface brief
Interface IP-Address OK? Method Status Protocol
GigabitEthernet0/0/0 192.168.10.1 YES manual up up
Gigabitethernet0/0/1 209.165.200.225 SIM manual up
Vlan1 unassigned YES unset administratively down down
R1#
R1#show ipv6 interface brief
GigabitEthernet0/0/0 [up/up]
FE80::201:C9FF:FE89:4501
2001:DB8:ACAD:10::1
GigabitEthernet0/0/1 [up/up]
FE80::201:C9FF:FE89:4502
2001:DB8:FEED:224::1
Vlan1 [administratively down/down]
unassigned
R1#
Notes: 10 - Configuração básica do roteador
10.2 — Configurar interfaces
10.2.4 — Comandos de Verificação de Configuração (Cont.)

## Slide 22: Configurar Interfaces Configurar Comandos de Verificação (Cont.)
Exiba o conteúdo das tabelas de roteamento IP com os comandos show ip route e show ipv6 route , conforme mostrado aqui:
R1# show ip route
< output omitted>
Gateway of last resort is not set.
192.168.10.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C 192.168.10.0/24 is directly connected, GigabitEthernet0/0/0
L 192.168.10.1/32 está conectado diretamente, GigabitEthernet0 / 0/0
209.165.200.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C 209.165.200.224/30 is directly connected, GigabitEthernet0/0/1
L 209.165.200.225/32 está conectado diretamente, GigabitEthernet0 / 0/1
R1#
R1# show ipv6 route
<output omitted>
C 2001:DB8:ACAD:10::/64 [0/0]
via GigabitEthernet0/0/0, directly connected
L 2001:DB8:ACAD:10::1/128 [0/0]
via GigabitEthernet0/0/0, receive
C 2001:DB8:FEED:224::/64 [0/0]
via GigabitEthernet0/0/1, directly connected
L 2001:DB8:FEED:224: :1/128 [0/0]
via GigabitEthernet0/0/1, receive
L FF00::/8 [0/0]
via Null0, receive
R1#
Notes: 10 - Configuração básica do roteador
10.2 — Configurar interfaces
10.2.4 — Comandos de Verificação de Configuração (Cont.)

## Slide 23: Configurar Interfaces Configurar Comandos de Verificação (Cont.)
Exibe estatísticas para todas as interfaces com o comando show interfaces , conforme mostrado aqui:
R1# show interfaces gig0/0/0
GigabitEthernet0/0/0 is up, line protocol is up
Hardware is ISR4321-2x1GE, address is a0e0.af0d.e140 (bia a0e0.af0d.e140)
Description: Link to LAN
Internet address is 192.168.10.1/24
MTU 1500 bytes, BW 100000 Kbit/sec, DLY 100 usec,
reliability 255/255, txload 1/255, rxload 1/255
Encapsulation ARPA, loopback not set
Keepalive not supported
Full Duplex, 100Mbps, link type is auto, media type is RJ45
output flow-control is off, input flow-control is off
ARP type: ARPA, ARP Timeout 04:00:00
Last input 00:00:01, output 00:00:35, output hang never
Last clearing of "show interface" counters never
Input queue: 0/375/0/0 (size/max/drops/flushes); Total output drops: 0
Queueing strategy: fifo
Output queue: 0/40 (size/max)
5 minute input rate 0 bits/sec, 0 packets/sec
5 minute output rate 0 bits/sec, 0 packets/sec
1180 packets input, 109486 bytes, 0 no buffer
Received 84 broadcasts (0 IP multicasts)
0 runts, 0 giants, 0 throttles
<saída omitida>
R1#
Notes: 10 - Configuração básica do roteador
10.2 — Configurar interfaces
10.2.4 — Comandos de Verificação de Configuração (Cont.)

## Slide 24: Configurar Interfaces Configurar Comandos de Verificação (Cont.)
Exiba estatísticas IPv4 para interfaces de roteador com o comando show ip interface , conforme mostrado aqui:
R1# show ip interface g0/0/0
GigabitEthernet0/0/0 is up, line protocol is up
Internet address is 192.168.10.1/24
Broadcast address is 255.255.255.255
Address determined by setup command
MTU is 1500 bytes
Helper address is not set
Directed broadcast forwarding is disabled
Outgoing Common access list is not set
Outgoing access list is not set
Inbound Common access list is not set
Inbound access list is not set
Proxy ARP is enabled
Local Proxy ARP is disabled
Security level is default
Split horizon is enabled
ICMP redirects are always sent
ICMP unreachables are always sent
ICMP mask replies are never sent
IP fast switching is enabled
IP Flow switching is disabled
<saída omitida>
R1#
Notes: 10 - Configuração básica do roteador
10.2 — Configurar interfaces
10.2.4 — Comandos de Verificação de Configuração (Cont.)

## Slide 25: Configurar Interfaces Configurar Comandos de Verificação (Cont.)
Exiba estatísticas IPv6 para interfaces de roteador com o comando show ipv6 interface mostrado aqui:
R1# show ipv6 interface g0/0/0
GigabitEthernet0/0/0 is up, line protocol is up
IPv6 is enabled, link-local address is FE80::868A:8DFF:FE44:49B0
No Virtual link-local address(es):
Description: Link to LAN
Global unicast address(es):
2001:DB8:ACAD:10::1, subnet is 2001:DB8:ACAD:10::/64
Joined group address(es):
FF02::1
FF02::1:FF00:1
FF02::1:FF44:49B0
MTU is 1500 bytes
ICMP error messages limited to one every 100 milliseconds
ICMP redirects are enabled
ICMP unreachables are sent
ND DAD is enabled, number of DAD attempts: 1
ND reachable time is 30000 milliseconds (using 30000)
ND NS retransmit interval is 1000 milliseconds
R1#
Notes: 10 - Configuração básica do roteador
10.2 — Configurar interfaces
10.2.4 — Comandos de Verificação de Configuração (Cont.)
10.2.5 Verificador de Sintaxe — Configurar Interfaces

## Slide 26: 10.3 Configurar o Gateway Padrão
Notes: 10 - Configuração básica do roteador
10.3 Configurar o Gateway Padrão

## Slide 27: Configurar o gateway padrão Gateway padrão em um host
O gateway padrão é usado quando um host envia um pacote para um dispositivo em outra rede.
O endereço do gateway padrão geralmente é o endereço da interface do roteador associado à rede local do host.
Para alcançar o PC3, o PC1 aborda um pacote com o endereço IPv4 do PC3, mas encaminha o pacote para seu gateway padrão, a interface G0/0/0 de R1.
Nota: O endereço IP do host e a interface do roteador devem estar na mesma rede.
Notes: 10 – Basic Router Configuration
10.3 – Configurar o gateway padrão
10.3.1 - Gateway padrão em um host

## Slide 28: Configurar o gateway padrão Gateway padrão em um switch
Um switch deve ter um endereço de gateway padrão configurado para gerenciar remotamente o switch de outra rede.
Para configurar um gateway padrão IPv4 em um switch, use o comando de configuração global ip default-gateway ip-address .
A MÍDIA ESTÁ TRABALHANDO EM UMA VERSÃO CORRIGIDA DO GRÁFICO DE 10.3.2.
ESTÁ ERRADO NO AR, E NA LISTA GLOBAL DE ERROS
STOP
Notes: 10 - Configuração básica do roteador
10.3 – Configurar o gateway padrão
10.3.2 - Gateway padrão em um switch
10.3.3 — Verificador de Sintaxe — Configurar o Gateway Padrão

## Slide 29: Configurações iniciais do roteador Packet Tracer – Conecte um roteador a uma LAN
Neste Packet Tracer, você fará o seguinte:
Exibe as informações do roteador.
Configure interfaces do roteador.
Verifique a configuração.
Notes: 10 - Configuração básica do roteador
10.3 - Configurar o gateway padrão
10.3.4 – Packet Tracer – Conectar um roteador a uma LAN

## Slide 30: Configurações iniciais do roteador Packet Tracer – Solucionar problemas de gateway padrão
Neste Packet Tracer, você fará o seguinte:
Verificar a documentação de rede e usar testes para isolar problemas.
Determinar uma solução apropriada para um problema específico.
Implementar a solução.
Testar para verificar se o problema foi resolvido.
Documentar a solução.
Notes: 10 - Configuração básica do roteador
10.3 - Configurar o gateway padrão
10.3.5 - Packet Tracer - Solucionar problemas de gateway padrão

## Slide 31: 10.4 - Módulo Prática e Quiz
Notes: 10 - Configuração básica do roteador
10.4 - Módulo Prática e Quiz

## Slide 32: Prática do Módulo e Quiz Vídeo - Diferenças de Dispositivos de Rede: Parte 1
Este vídeo abordará as diferentes características físicas do seguinte:
    Roteador Cisco 4000 Series.
    Roteador Cisco 2900 Series.
    Roteador Cisco 1900 Series.
Notes: 10 - Configuração básica do roteador
10.4 - Módulo Prática e Quiz
10.4.1 — Vídeo — Diferenças de Dispositivos de Rede: Parte 1

## Slide 33: Prática do Módulo e Quiz Vídeo - Diferenças de Dispositivos de Rede: Parte 2
Este vídeo abordará as diferentes configurações do seguinte:
    Roteador Cisco 4000 Series.
    Roteador Cisco 2900 Series.
    Roteador Cisco 1900 Series.
Notes: 10 - Configuração básica do roteador
10.4 - Módulo Prática e Quiz
10.4.2 — Vídeo — Diferenças de Dispositivos de Rede: Parte 2

## Slide 34: Configurações iniciais do roteador Packet Tracer – Configuração básica do dispositivo
Neste Packet Tracer, você fará o seguinte:
Complete a documentação da rede.
Executar as configurações básicas de dispositivo em um roteador e em um switch.
Verificar a conectividade e solucionar problemas.
Notes: 10 - Configuração básica do roteador
10.4 - Configurar o gateway padrão
10.4.3 — Tracer de Pacotes — Configuração Básica do Dispositivo

## Slide 35: Configurações iniciais do roteador Laboratório - Crie uma rede de switches e roteadores
Neste laboratório, você completará os seguintes objetivos:
Configure a topologia e inicialize os dispositivos.
Configure dispositivos e verifique a conectividade.
Exibir informações do dispositivo.
Notes: 10 - Configuração básica do roteador
10.4 - Configurar o gateway padrão
10.4.4 - Laboratório - Crie uma rede de switches e roteadores

## Slide 36: Módulo Prática e Quiz O que aprendi neste módulo?
As tarefas que devem ser concluídas ao definir as configurações iniciais em um roteador.
  Configurar o nome do dispositivo.
  Proteger o modo EXEC privilegiado.
  Proteger o modo EXEC usuário.
  Proteger o acesso remoto Telnet/SSH
  Proteger todas as senhas do arquivo de configuração.
  Apresentar a notificação legal.
  Salvar a configuração.
Para que os roteadores estejam acessíveis, as interfaces do roteador devem estar configuradas.
  O uso do comando no shutdown ativa a interface. A interface também deve ser conectada a outro dispositivo, como switch ou roteador, para que a camada física esteja ativa. Existem vários comandos que podem ser usados para verificar a configuração da interface, incluindo o show ip interface brief e show ipv6 interface brief , o show ip route e show ipv6 route , bem como show interfaces , show ip interface e show ipv6 interface.
Notes: 10 - Configuração básica do roteador
10.4 - Módulo Prática e Quiz
10.4.5 - O que eu aprendi neste módulo?

## Slide 37: Módulo Prática e Quiz O que eu aprendi neste módulo (Cont.)?
Para que um dispositivo final alcance outras redes, um gateway padrão deve ser configurado.
  O endereço IP do dispositivo host e o endereço da interface do roteador devem estar na mesma rede.
Um switch deve ter um endereço de gateway padrão configurado para gerenciar remotamente o switch de outra rede.
  Para configurar um gateway padrão IPv4 em um switch, use o comando de configuração global ip default-gateway ip-address.
Notes: 10 - Configuração básica do roteador
10.4 - Módulo Prática e Quiz
10.4.5 - O que aprendi neste módulo (cont.)?

## Slide 38: Module 10: Basic Router Configuration New Terms and Commands
show ip interface brief show ipv6 interface brief show ip route show ipv6 route show interfaces show ip interface show ipv6 interface ip default-gateway